### Введение

Схема газоснабжения потребителей п. станция Громово МО «Громовское сельское поселение» Приозерского района Ленинградской области выполнена на основании задания на проектирования и договора

При разработке настоящей схемы в качестве исходных материалов использованы:

- Карта схема

- Сведения Администрации МО «Громовское сельское поселение» Приозерского района Ленинградской области о существующей и перспективной застройки, количестве квартир, домовладений и индивидуального жилого сектора;

- Информация об отопительных котельных и предприятиях непроизводственной сферы;

### В составе проекта выполнены:

- Расчет потребности  газа потребителей п. станция Громово

- Принципиальная схема газоснабжения  потребителей, расчетные гидравлические схемы распределительных газопроводов высокого и среднего давлений.

На основании выше перечисленных данных  определены основные технико-экономические показатели

Источник газоснабжения и расход газа

В качестве топлива используется природный газ с теплотворной способностью QpH=8000 ккал/м3; ρ=0,683 кг/м3.

Газоснабжение предусматривается

от ГРС «Саперное» и проектируемого межпоселкового газопровода высокого (II категории) по территории МО «Громовское сельское поселение»

Направления использования природного газа

Настоящим проектом принято комплексное использование природного газа всеми категориями потребителей по данным администрации МО «Громовское сельское поселение»:

а) населением:

- для нужд пищеприготовления;

- горячего водоснабжения (при отсутствии централизованных источников);

- отопления малоэтажной усадебной застройки (с использованием индивидуальных отопительных газовых аппаратов);

б) отопительными котельными.

Расчёт газопотребления природного газа

Расчет потребности в газе произведен в соответствии с принятыми направлениями использования газа по действующим нормативам, раздельно для каждой категории потребителей.

Расчёт часовой потребности природного газа потребителей

жилого сектора

| № п/п | Наименование потребителей | Всего домов | Расчетно-часовой расход газа, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На дома с индивидуальным отоплением в домах п. станция Громово приняты к установке котел 24,0 кВт + ПГ-4 | 112 | 297,3 |
| 2 | На дома с индивидуальным отоплением в домах п. станция Громово приняты к установки котел 60,0 кВт + ПГ-4 | 5 | 50,4 |
| 3 | На многоквартирные жилые дома №№ 1,2,3,5,6,8,10,11 п. станция Громово (403 квартиры) ПГ-4) | 8 | 94,1 |

| № п/п | Наименование потребителей | Всего домов | Расчетно-часовой расход газа, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДНП «Золотые Пески» (вблизи п. станция Громово) | 200 | 528,7 |

Расчёт часовой потребности природного газа потребителей

производственного и социального назначения

| № п/п | Наименование потребителей | Расчетно-часовой расход газа, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. станция Громово - 13,1 Гкал/час | 1780,0 |
| 2 | Котельная здания клуба п. станция Громово | 13,6 |

Сводная таблица расчета часовых расходов природного газа

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный часовой расход газа, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИЖС, многоквартирные дома (квартиры) | 441,8 |
| 2 | Садоводства (СНТ), (ДНП), коттеджные застройки, расположенные в непосредственной близости от проектируемого газопровода | 528,7 |
| 3 | Отопительные котельные | 1793,6 |
|  | Всего: | 2764,1 |

Расчет потребности в газе на индивидуально-бытовые нужды населения произведен в соответствии с СП-101-2003, п.п.3.9 – 3.10 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Данные по потребности в газе на нужды предприятий приняты в соответствии с выполненными расчетами потребности в газовом топливе, заказанными соответствующими потребителями.

Система газоснабжения

При разработке схемы газоснабжения п. станция Громово за основу были приняты следующие принципиальные положения:

Возможность постоянного наращивания пропускной способности системы с минимальными капиталовложениями и первоочередным подключением потребителей, имеющих наибольший коэффициент эффективности при переводе на газовое топливо.

В составе настоящего проекта выполнены принципиальная схема газоснабжения потребителей и расчетные схемы газопровода высокого и среднего давлений.

Выполнен гидравлический расчет газопровода высокого и среднего давления

Расчёт выполнен на основании данных администрации МО «Громовское сельское поселение» в соответствии со СНиП 42-01-2002 и определенными настоящим проектом расчетными расходами газа.

Распределение газа в пределах жилой застройки предусмотрено по двухступенчатой по давлению системе -  газопроводами высокого, среднего и низкого давлений.

Проложить газопровод-ввод  высокого (II категории)  давления к котельной п. станция Громово от проектируемого межпоселкового газопровода высокого (II категории) ГРС «Саперное»-п. Громово.

От газопровода-ввода высокого (II категории) к котельной п. станция Громово  давления планируется проложить газопровод высокого (II категории) давления до существующей ГУ №102, где установить ПРГ №1 для снижения давления с высокого (II категории) до низкого и перевод существующих потребителей СУГ на природный газ. Существующими потребителями СУГ являются многоквартирные дома (8 шт.) квартир 403 (ПГ-4).

Прокладка газопровода высокого давления до существующих ГУ с установкой ПРГ №1 для перевода на природный газ существующего жилого фонда многоквартирных домов (403 кв.) предусматривается в рамках межпоселкового газопровода от ГРС «Саперное» до п. Громово с отводом на п. станция Громово Приозерского района Ленинградской области. Проектная документация выполняется ЗАО «ЛОРЕС»

Пропускную способность ПРГ №1  выбрать не менее 130,0 м3/час.

Установить ПРГ №№ 2,3,4 для газоснабжения индивидуальных жилых домов для понижения давления с высокого (II категории) до среднего (III категории); для прокладки распределительного газопровода среднего давления по улицам п. станция Громово и перспективного подключения ДНП «Золотые Пески». Также для увеличения надёжности газоснабжения потребителей, выравнивания давления природного газа сети газораспределения в часы пиковых нагрузок, настоящей схемой предусмотрено выполнение закольцовки газопроводов среднего давления, прокладываемой по территории ДНП «Золотые Пески».

Прокладка распределительного газопровода среднего давления по улицам  п. станция Громово выполняется ОАО «Газпром» в рамках программы газификации Ленинградской области с 2012 по 2015 гг. Проектная документация выполняется ПКЦ ОАО «Газпром газораспределение ЛО»

При этом схемой предусмотренно проектирование и строительство распределительного газопровода и перевод существующих потребителей с СУГ на природный газ, а также газоснабжение индивидуальных жилых домов, здания клуба  и котельной п. станция Громово.

Пункты редуцирования газа (ПРГ)

Для снижения давления газа с высокого II категории на среднее (не более 0,3 МПа) и с среднего на низкое в схеме показаны ПРГ шкафного типа

Климатическое исполнение ПРГ У1 ГОСТ 15150 (от -40 до +40)

Пункты редуцирования газа (ПРГ) предназначены для снижения давления  и поддержания его на заданном уровне.

Количество ПРГ определены, исходя из  характера застройки и расчетно-часовых  расходов газа.  Характеристики ПРГ определить на этапе выполнения проектной документации.

Защита газопровода от коррозии

Стальные подземные газопроводы подлежат изоляции весьма усиленного типа. После проведения измерений  для оценки коррозийных условий в районах прокладки проектируемых стальных газопроводов будет определена необходимость применения станций защиты. Тип станции защиты будет определен в процессе выполнения рабочих проектов после получения технических условий Центра «Подземметаллозащита».

Полиэтиленовые газопроводы защиты от электрохимической коррозии не требуют.

Для защиты от коррозии выходы из земли спецотводов изолированных (СОИ-2)  покрываются «весьма усиленной» изоляцией полимерной липкой лентой по ГОСТ 9.602-2005.

Необходимо выполнить засыпку песком  стальных горизонтальных участков СОИ-2 по всей протяженности и на всю глубину их заложения и вертикальных участков СОИ-2 в радиусе 0,5м.

Защита надземных участков газопровода от атмосферной коррозии производится покрытием газопровода грунтовкой за 2 раза и масляной краской за 2 раза .

Герметизация вводов инженерных коммуникаций

Герметизация вводов инженерных коммуникаций в здания производить по альбому института «Ленгражданпроект» (инв. № 3620/82).

Воздухоотборные трубки установить в каждой секции подвала.

Выполнить отверстия в крышках колодцев всех инженерных сетей, а также закрытых каналов в радиусе 50 м от газопровода (п. 6.1.19 ПБ 12-529-03)

Молниезащита

Для обеспечения молниезащиты проектируемых пунктов редуцирования газа (ПРГ)    предусматривается  установка отдельностоящих молниеотводов.

Газорегуляторные установки относятся  по устройству молниезащиты к I категории и должен быть защищен от прямых ударов молнии. Проверка состояния устройств молниезащиты должна производиться не реже 1-го раза в год. Надежность защиты Рз=0,999 в соответствии с таб. 3.4 СО 153-34.21.122-2003

Заземление газопровода

Все пункты редуцирования газа (ПРГ) необходимо заземлить.

Контур заземления выполнить в соответствии с проектом защиты газопроводов.

После монтажа газопроводов и газового оборудования произвести замеры сопротивления растеканию токов в соответствии с ПУЭ. По результатам замеров сопротивления определить количество заземляющих устройств и места их установки.

Организация строительства

Прокладка газопроводов предусмотрена, в основном, подземная.

Для строительства газопроводов предусматриваются стальные электросварные трубы, изготовленные из хорошо сваривающихся сталей в соответствии со СНиП 42-01 и СП 42-102 и полиэтиленовые трубы в соответствии с ГОСТ 50838 и ТУ 2248-003-0324068-2004.

В качестве запорной арматуры должны применяться стальные и полиэтиленовые краны, предназначенные для газовой среды.

Переходы через автодороги методом горизонтально-направленного бурения установкой «Навигатор». Переходы через автодороги ГУ «Ленатодор» в полиэтиленовых футлярах.

Строительство сооружений системы газоснабжения должно осуществляться специализированными строительно-монтажными организациями по рабочим проектам, разработанным на отдельные объекты или участки газопроводов на расчетный срок строительства.

Разработку рабочих проектов следует производить на основе принципиальных решений, принятых при выполнении настоящего проекта.

Строительство системы необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-01 «Газораспределительные системы», СП 42-101 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 42-102 , СП 42-103 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов», СНиП 12-03-99  «Безопасность труда в строительстве, часть 1»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, часть 2» (Строительное производство);

СНиП 3.01.04-87  «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» и проектов организации строительства по объектам.

Техника безопасности в строительстве и противопожарные мероприятия

При выполнении СМР и сдачи объекта строительства необходимо соблюдать требования:

- СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве часть 1» (общие требования)

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» (строительное производство)

- СНиП 3.01.04-87  «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»

- СНиП 42-01-2002. «Газораспределительные системы»

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»

- ПБ 03-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»

- ППР «Правила противопожарного режима» постановление 390 от 25.02.2012

Материалы и оборудование используемое в процессе строительства имеют сертификаты и разрешения Ростехнадзора России к применению.

Инструкции по технике безопасности и охране труда для рабочих каждой специальности с

учётом специфики местных условий должны быть разработаны в строительной организации и

утверждены главным инженером.

Охрана окружающей среды

Основными источниками загрязнений воздушного бассейна Федоровского сельского поселения являются выбросы котлов работающих  на твердом топливе.

Использование природного газа в виде топлива для промышленных и коммунальных потребителей значительно улучшает санитарно-гигиенические условия жилищ, общественных зданий и производственных помещений.

При сжигании природного газа в продуктах сгорания отсутствует сернистый ангидрид и твердые частицы (пыль, сажа, зола). Выброс окислов азота при работе на угле в среднем на 20% выше, чем при работе на природном газе. Объясняется это, главным образом тем, что коэффициент избытка воздуха при сжигании угля и мазута выше, чем при сжигании газа.

Следовательно, воздушный бассейн Федоровского сельского поселения при использование газового топлива промышленных и коммунальных объектов станет значительно чище.

Организация эксплуатации системы газоснабжения

В задачи эксплуатирующей организации входит:

- Наблюдение за общим состоянием газовых сетей и поддержание их в исправном состоянии.

- Наблюдение за состоянием газифицированных жилых многоэтажных и одноэтажных домов и поддержание их газовых сетей в исправном состоянии.

- Обеспечение бесперебойного и безопасного снабжения газом потребителей.

- Регулирование режима работы установок газоснабжения для рационального использования газа.

- Ремонт газового оборудования на местах и в мастерских службы.

- Изготовление новых и реставрация деталей и узлов газового оборудования.

- Ликвидация аварий и их последствий.

В связи со значительным ростом объёмов работы по обслуживанию запроектированной системы газоснабжения штат эксплуатационного персонала филиала «Тосномежрайгаз» должен быть укомплектован обученным персоналом для работы на современном техническом уровне для безаварийного обслуживания газораспределительных сетей с применением новых технологий.

Обеспечение сохранности систем газоснабжения

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных систем», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000 года, контроль за соблюдением настоящих Правил возложен на территориальные предприятия по эксплуатации газового хозяйства и его структурные подразделения. В застроенной части поселка (города) наружные газопроводы обозначаются опознавательными знаками (привязками), нанесенными на постоянные ориентиры. Организации и частные лица на представленных в их пользование земельных участках, зданиях, по которым проходят наружные газопроводы, обязаны обеспечить сохранность этих газопроводов и свободный доступ к ним работников эксплуатационной организации. Должностные лица и организации, виновные в нарушении требований настоящих Правил, привлекаются к ответственности в установленном Законом РФ порядке.

Мероприятия по предупреждению аварий и локализации их последствий

Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций предусмотрены следующие технические решения:

применение толстостенных труб с увеличенным запасом прочности;

установка кранов для перекрытия газопроводов;

антикоррозийная защита газопроводов.

Учитывая высокую взрыво-пожароопасность природного газа, на газопроводе предусмотрен ряд мероприятий на случай предотвращения аварийных ситуаций.

Санитарно-защитная зона ПРГ принята равной 10 м, что соответствует величине нормативной защитной зоны по взрывопожаробезопасности.

Устанавливается разрыв от оси трубопровода до зданий и сооружений, в соответствии со

СНиП 2.07.01.-89*.

На случай аварийных ситуаций эксплуатационные производственные подразделения разрабатывают план оповещения, сбора и выезда на трассу газопровода аварийных бригад и техники.

Задачей персонала является:

- локализация аварии отключением аварийного участка газопровода;

- оповещение и направление бригад к отключающей запорной арматуре предполагаемого аварийного участка;

- принятие необходимых мер по безопасности населения, близлежащих транспортных коммуникаций и мест их пересечений с газопроводами;

- предупреждение потребителей о прекращении поставок газа или о сокращении их объемов;

- организация работы по привлечению и использованию технических, материальных и людских ресурсов близлежащих местных организаций.

При обнаружении утечек на линейной части газопровода или при необходимости проведения ремонтных работ на определенном участке газопровода производится сброс газа из участка, расположенного между ПРГ и краном, либо через продувочную свечу, которая устанавливается в штуцер, который в рабочих условиях закрыт заглушкой, либо через отверстие, образовавшееся в результате повреждения газопровода. Диаметр продувочной свечи определяется из условия опорожнения участка газопровода между запорной арматурой в течение 2,0-3,0 часов. Высота свечи 4 м от уровня земли.

Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций при газораспределительной организации – ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Выборге создана аварийно-диспетчерская служба (АДС) с городским телефоном «04» с круглосуточной  работой, включая выходные и праздничные дни.

Деятельность аварийных бригад по локализации и ликвидации аварий определяется планом взаимодействия служб различных ведомств, который должен быть разработан с учетом местных условий.

Планы взаимодействия служб различных ведомств должны быть согласован с территориальным органом Госгортехнадзора России и утверждены в установленном порядке.

# Text boxes

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами,

правилами и стандартами.

Главный инженер проекта                                                             Васильченко И.П.

«       »   __________________ 2014 г